Маркуц В.М.

канд. техн. наук

Р А С Ч Ё Т    В Л А Ж Н О С Т И    Г Р У Н Т О В    А К Т И В Н О Й    З О Н Ы

ТЮМЕНЬ

1985 г.

©   Расчёт влажности грунтов активной зоны

В. Маркуц  2010 г.

Все права защищены Законом Об Авторском праве и смежных правах в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ,  от 20.07.2004 N 72-ФЗ

Статья 48. Нарушение авторских и смежных прав: Незаконное использование произведений, изготовление одного или более экземпляров произведения  или его части в любой материальной форме, либо иное нарушение предусмотренных настоящим Законом авторского права или смежных прав влечет за собой гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст.146 УК РФ)

©Маркуц Вениамин Михайлович

канд. техн. наук, диплом ТН № 098695  от 13.05.1987 г.

тел. 8 (3452) 43-98-86,    Е-mail: markusb@mail.ru

Оглавление

Аннотация

1. Краткий обзор методов прогнозирования влажности грунтов земляного полотна

2. Прогноз влажности грунтов земляного полотна по методу профессора И.А.Золотаря

2.1 Методика экспериментального определения коэффициента изотермического переноса влаги в ненасыщенных грунтах

2.1.1. Общий обзор вопроса

2.1.2. Уточнение методики опыта

2.1.3. Обработка результатов эксперимента

2.1.4. Методика обработки серии экспериментов по определению коэффициента диффузивности

2.1.5. Определение предельной ошибки эксперимента

2.1.6. Определение коэффициента диффузивности по натурным данным измерения влажности грунтов земляного полотна

2.2. Расчёт влажности грунтов земляного полотна по методу профессора И.А.Золотаря

3. Расчёт влажности грунтов эмпирическими методами на основе регрессионного анализа

4. Расчёт и прогнозирование влажности грунтов на основе решения нелинейного уравнения теплопроводности

4.1. 06щие положения

4.2. Частное решение уравнения диффузивности

Основные выводы

ЛИТЕРАТУРА

Аннотация

В книге рассмотрены такие вопросы как:

-  уточнение методики экспериментального определения коэффициента изотермического переноса влаги в ненасыщенных грунтах;

-  расчёт коэффициента диффузивности по эмпирической формуле для основных типов грунтов земляного полотна автомобильных дорог;

- расчёт  влажности грунтов земляного полотна по методу профессора И.А.Золотаря;

-  расчёт влажности грунтов эмпирическими методами на основе регрессионного анализа;

-  расчёт и прогнозирование влажности грунтов на основе решения нелинейного уравнения теплопроводности.

1. Краткий обзор методов прогнозирования влажности грунтов земляного полотна

Активной зоной называют глубину, где практически затухают напряжения от внешних нагрузок. На этой глубине величина сжатия грунтового слоя чрезвычайно мала. При z/D = 3, то есть на глубине около одного метра относительная величина вертикальных напряжений  в однородном массиве по оси z составляет σz/p = 0,05. Если принять, что диаметр отпечатка колеса D составляет 33 см, а удельное давление на поверхности равно p =  6 кг/см2, то оказывается, что на этой глубине напряжения равны 6 * 0,05 = 0,3 кг/см2 (0,03 МПа). Такую нагрузку могут выдержать грунты при влажности 0,8Wт (то есть очень влажные и слабые грунты).  При z/D = 4, то есть на глубине около 1,5 метров напряжения составляют уже  0,001 от давления на поверхности. Таким образом, величина активной зоны земляного полотна автомобильных дорог составляет в среднем 0,8 - 1,2 м.

Для оценки прочности и устойчивости земляного полотна, определения межремонтных сроков и параметров мерзлотного режима необходим прогноз влажности грунтов. Поскольку влажность сама по себе является феноменологической характеристикой, количественная её оценка традиционно основана на феноменологической теории тепло- и массообмена с использованием методов классической термодинамики. Развитие процессов влагонакопления рассматривается на макроскопическом уровне. Некоторые явления, например, движение влаги против градиента влажности не могут быть объяснены этой теорией. Тем не менее, в практической деятельности инженера методы, разработанные на её основе, будут применяться еще длительное время, так как обладают меньшей трудоёмкостью и дают сравнительно надежные результаты [24, 37, 47, 58, 86, 87, 124, 141, 144, 147].

Другим направлением является прогнозирование состояния грунта на молекулярном уровне. При этом возникают трудности анализа микроскопической картины массообмена на фоне изменения энергетического состояния сложных дисперсных систем, какими являются грунты. Затруднения усугубляются отсутствием достаточно надежных критериев, связывающих эти процессы с феноменологическими характеристиками макроскопических явлений. Поэтому в настоящее время ещё отсутствуют практические методы количественной оценки состояния грунтовых систем, основанные на молекулярно-кинетической теории.

Существующие методы прогнозирования влажности грунтов, основанные на феноменологической теории, объединены в две большие группы; аналитическую и эмпирическую, довольно часто перемежающиеся между собой.

Наиболее распространенными в практической деятельности являются аналитические методы проф. И.А.Золотаря, С.В.Нерпина, А.Я.Тулаева, Н.А.Пузакова, В.М.Сиденко, Е.И.Шелопаева, В.И.Рувинского и др. [19, 23, 87, 100, 105, 127, 128]. К эмпирическим относятся методы, основанные на уравнениях связи с метеоусловиями предшествующего периода [15, 18]. Cтатистические методы основаны на обработке результатов многолетних наблюдений либо за влажностным режимом земляного полотна автомобильных дорог, либо влажностным режимом грунтов открытого поля [98, 105]. Промежуточное положение занимают методы, основанные на уравнении водного баланса и гидролого-климатических расчетов [28, 77, 78, 79].

Статистические методы прогнозирования, основанные на данных многолетних наблюдений, являются наиболее достоверными. Однако для получения надежных, хотя бы среднемноголетних значений изучаемого параметра, как указывает А.А.Роде, необходимы наблюдения за период не менее чем 8-10 лет [98]. Данные, осредненные за меньший период, могут отличаться от среднемноголетних. Причем вероятность их превышения или обеспеченность установить зачастую оказывается затруднительным. Тем не менее, данные даже 2-х - 3-х летних наблюдений могут быть использованы для расчета основных показателей статистического распределения изучаемого признака и определения расчетных значений его в первом приближении. На основании этого представленные на рис. 3.1 значения влажности минеральных (песчаных и супесчаных), обобщенные за период наблюдений с 1972 по 1976 годы могут быть приняты в качестве среднемноголетних.

Ограниченность применения статистических методов очевидна. Они очень трудоёмки и малоэффективны именно для целей прогнозирования. Полученные количественные характеристики изучаемого признака имеют региональный характер и не могут быть экстраполированы за пределы обследованного района.

Метод проф. В.С.Мезенцева, основанный на уравнении водного баланса, свободен от указанных недостатков. Кроме того, он позволяет получать рассчитанные влажности грунтов помесячно, что является большим преимуществом. Основные его недостатки:

- невозможность послойного расчета влажности грунтов;

- невозможность учесть конструктивные параметры земляного полотна.

Предварительные расчеты для грунтов открытого поля показали удовлетворительную сходимость с натурными данными. Как показано ниже, сочетание этого метода с аналитическим, позволило эти недостатки нейтрализовать.

Метод Е.И.Шелопаева, ocновaнный на классических уравнениях термодинамики, учитывает явления промерзания в процессе миграции влаги, а также двумерность задачи. Система дифференциальных уравнений нестационарного тепло- и влагообмена в земляном полотне и дорожной одежде решается численным методом. И, как полагает автор, здесь более полно учитываются климатические факторы и особенности дорожной конструкции. Однако существует по крайней мере два негативных фактора, ограничивающих его применение. Это: не наглядность конечных формул, трудность постановки задачи в каждом другом случае решения для простых инженеров, не говоря уже о студентах; многочисленность вводимых в расчеты трудно воспроизводимых данных, определяемых зачастую с большой погрешностью. Это обесценивает конечный результат, несмотря на "полноту решения задачи без упрощений и допущений" [128 ].

Метод В.И. Рувинского, базирующийся на физико-технической основе [100], позволяет решать многие задачи увлажнения грунтов земляного полотна сверху через различные материалы покрытий, что является основным достоинством этого метода. При увлажнении снизу от уровня грунтовых вод используется капиллярная теория миграции влаги. Грунтовая система при этом представляется в виде нескольких капиллярных групп, что является, на наш взгляд, спорным, так как в грунтах нарушенной структуры, образующих земляное полотно, капиллярная система возникает чрезвычайно медленно. В искусственных уплотненных грунтах образуются чаще всего замкнутые поровые пространства и миграция влаги в основном обусловлена пленочным механизмом. Неслучайно поэтому высота капиллярного поднятия в связных грунтах (суглинках и глинах) принимается (условно) не свыше 2-х метров, в то время как в естественных условиях при наличии упорядоченной капиллярной системы она достигает нескольких десятков метров. Трудность определения гидрофизических характеристик, входящих в расчётные формулы, их плохая воспроизводимость в опытах ограничивает возможности предлагаемого метода.

Метод проф. И.А.Золотаря позволяет учитывать конструктивные параметры земляного полотна, климатические характеристики местности и тип грунтов путем введения коэффициентов переноса влаги. Эти достоинства позволяют не только прогнозировать, но и регулировать влажностный режим земляного полотна. Ввиду отсутствия надежных данных о коэффициентах переноса влаги в грунтах явилось целесообразным определить эти гидрофизические характеристики экспериментальным путем.

Однако плохая воспроизводимость результатов определения коэффициентов переноса влаги, наличие субъективизма, присущее всем упрощённым методикам, обусловило разработку более надёжных способов расчёта и прогнозирования влажности грунтов активной зоны земляного полотна автомобильных дорог.

Одним из таких методов явился метод, основанный на решении нелинейного дифференциального уравнения изотермического переноса влаги, в результате чего коэффициент переноса влаги, будучи "закручен" в самом уравнении, пропал, и был заменён более надёжными, знакомыми и доступными параметрами.

2. Прогноз влажности грунтов земляного полотна по методу профессора И.А.Золотаря

2.1 Методика экспериментального определения коэффициента изотермического переноса влаги в ненасыщенных грунтах

2.1.1. Общий обзор вопроса

Все разработанные к настоящему времени методы определения коэффициентов изотермического переноса влаги в талых грунтах основываются на законе:

……………………………………………             (2.1),

где J –  поток влаги через единичную площадку в единицу времени;

Dk - коэффициент изотермического переноса влаги (коэффициент диффузности, коэффициент капиллярной диффузии по Чайлдсу [122] или коэффициент потенциалопроводности по Лыкову [56, 57] ;

- градиент объемной влажности.

Коэффициент влагопроводности (Кн ) определяется из условия [2, 23. 25] :

,

где     -  градиент потенциала влаги.

Учитывая, что

устанавливается соотношение между Dk и феноменологическим коэффициентом Кн.

..........................................................................       (2.2),

позволяющее вычислять значения одного из коэффициентов по экспериментально найденным значениям другого.

При изучении водно-теплового режима автомобильных дорог принято основной параметр влажностного режима выражать через влажность. Поэтому в большинстве случаев достаточно экспериментального определения коэффициента диффузивности Dk. В зависимости от характера потока влаги через единичную площадь различают три группы методов его определения: стационарного, квазистационарного и нестационарного влагообмена. Методы стационарного влагообмена: с помощью прибора Миниовича [57] или по способу высоких колонн [2З] считаются наиболее надежными и принимаются в качестве эталонных. Однако длительность каждого опыта в зависимости от вида грунта составляет от 5 до 30 и более суток.

Методы квазистационарной инфильтрации с помощью прибора Ричардсона [I45], Юнгса [23] или по способу горизонтальных колонн [2З] также продолжительны, и кроме этого, требуют квалифицированных исполнителей.

В условиях нестационарного изотермического влагообмена длительность опыта не превышает нескольких часов, что является большим преимуществом для полевых лабораторий. Точность экспериментального определения коэффициента диффузивности зависит от точности соблюдения в процессе опыта начальных и граничных условий, соответствующих аналитическому решению уравнения влагопереноса. При изучении процессов летнего просыхания грунтов земляного полотна в качестве эталонного тела целесообразно использовать фильтровальную бумагу [56].

Так как для целей дорожного проектирования наибольший интерес представляют периоды весеннего и весенне-зимнего влагонакопления в грунтах земляного полотна, поэтому экспериментальное определение должно проводиться в режиме увлажнения. Наиболее распространенными являются: метод интегральной обработки кривых влажности идентичных образцов, насыщавшихся различное время и метод профессора И.А.Золотаря [19].

Основным недостатком первого метода является трудность формования нескольких идентичных образцов. Второй метод значительно проще, поэтому не требует высокой квалификации исполнителей и сложного прецизионного оборудования.

Следует отметить, что в дорожной практике традиционно сложилось так, что понятие "коэффициент диффузивности" заменяют понятием "коэффициент влагопроводности", хотя это совершенно различные по своей сути параметры. Кроме того, сама методика его лабораторного определения  моделирует процесс впитывания влаги в её жидкой фазе. Кратковременность опыта не позволяет учитывать движение влаги в парообразной форме, тем более моделировать миграцию влаги в процессе зимнего влагонакопления, когда  влага к фронту промерзания передвигается в плёночной форме. Поэтому тот коэффициент, который мы называем "коэффициент влагопроводности", следовало бы назвать "коэффициентом впитывания".

2.1.2. Уточнение методики опыта

В тех немногих дорожных  лабораториях, где проводились эксперименты по его определению, мне довелось увидеть грунтовые образцы, просто-напросто лежащие неопределённое время в тазике с водой. На мой вопрос отвечали весьма просто – а какая разница, где им лежать. Пришлось обратиться к первоисточнику – к автору метода.

Поэтому первые девять опытов по определению коэффициента диффузивности мелкого пылеватого песка были проведены в 1975 г. в лаборатории ВАТТ  (г. Ленинград) при начальной влажности 6,1- 6,5% (0,75 от Wопт ) и плотности скелета 1,78 - 1,82 г/см3 (0,97 δmax). Полученные значения (40 - 80)*10-7 м2/с или (144 - 288) см2/час оказались слишком завышенными (по крайней мере на один порядок), чтобы использовать их в практических расчетах. К тому же обнаружилась плохая воспроизводимость опытов. Отсюда возникла необходимость уточнения и повышения точности методики экспериментального определения коэффициента диффузивности в условиях нестационарного увлажнения. Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

- уточнение методики опыта путем тщательного соблюдения граничных условий, при которых получена формула (2.3);

- разработка методики обработки результатов единичных опытов;

- разработка методики обработки результатов серии опытов при различных начальных условиях;

- определение критериев подобия и масштабных коэффициентов. По методике профессора И.А.Золотаря количество влаги q, проходящее через единицу поверхности образца за время τ, определяется по формуле

………………………………….       (2.3),

где Wo и δ0 - начальная влажность и плотность скелета грунтового образца;

Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение.

Так как  ,то

……………………………..                    (2.4).

Здесь ΔQ  - количество влаги, впитавшееся в грунтовый образец за время τ, а d - его диаметр.

Количество воды ΔQ, впитавшееся в грунтовый цилиндр, можно определить следующим образом (рис. 2.1). Количество воды, содержащееся в элементарном объеме высотой dh, до водонасыщения

dQдн = W0 δ0F dh

и после водонасыщения

dQпн = W δ0F dh.

После интегрирования в пределах от h = 0 до h = hгц для Qдн  и от h = 0 до h = hвп для Qпн  получаем

Qдн = Wo δ0F hгц

Qпн = Wo δ0F hвп + Wo δ0F (hгц - hвп).

Тогда   dQ  = (─W – W0) δ0F hвп          ……………………………….      (2.5).

Рис. 2.1. Схема к расчету количества воды, впитавшейся в грунтовый образец.

1, 4 - соответственно верхний и нижний торец грунтового цилиндра;

2 - грунтовый цилиндр;

3 - эпюра влажности (график распределения влажности по высоте образца);

5 - точка на эпюре влажности.

Здесь ─W представляет собой осредненную часть эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность образца поcле водонасыщения),

q = (─W – W0) δhвп

Подставляя (2.5) в (2.4), получаем другой вид формулы для вычисления коэффициента диффузивности.

……………………………..                    (2.6).

При hвп = hгц

dQ  = (─W – W0) δ0F hгц

……………………..                        (2.7).

Учитывая (2.4) и (2.7), коэффициент диффузивности можно вычислять с использованием любой осредненной части эпюры влажности (см. рис. 2.1).

……………………..                        (2.8).

Wпсн  при этом берётся по нижней части отсекаемой эпюры влажности. Применяя методы теории подобия и моделирования, нетрудно показать, что

.

Это обстоятельство необходимо учитывать при переходе от коэффициента диффузивности, полученного по модели, к коэффициенту диффузивности оригинала.

Соблюдение начальных и граничных условий сводится к следующим положениям:

- созданием равномерной одинаковой начальной влажности и плотности по длине грунтового образца;

- тщательный замер времени ( τ ) проведения опыта. Признаком достаточности увлажнения является момент появления фронта увлажнения вблизи верхнего торца грунтового образца, то есть влажность на верхней поверхности образца должна быть равна начальной влажности:

Wпсв = W0.

Из теории подобия и моделирования [17] известно, что если физические процессы модели и изучаемого объекта одинаковы, то критерии подобия их равны. Действительно, уравнение изотермического влагопереноса (на основании которого выведены уравнения (2.3 и 2.2) записывается в виде:

…………………………………………	(2.9),

где   - изменение влажности в сечении во времени;  -  градиент влажности.

Из [17] известно также, что соотношения пропорциональности, используемые при установлении подобия, справедливы на любых (малых и больших) участках изменения функций. Поэтому символы дифференцирования (или интегрирования) при нахождении условия подобия можно опустить, поскольку они не имеют размерности. Тогда

Разделив это уравнение на первый член. Получаем

1 =   = F

условие автомодельности, то есть автоматическое сохранение подобия модели и оригинала. В данном случае моделью нам служит грунтовой образец небольших размеров (до 10 см высотой), на котором определяется коэффициент диффузивности, а оригиналом (изучаемый объект) является земляное полотно, размеры которого относительно велики (Н2 = 100 см).

Выражение  в теории подобия и моделирования носит название "критерий подобия", а при изучении процессов переноса влаги – "критерий влагонакопления". Таким образом, учитывая вьшесказанное, можно записать условие подобия в виде равенства критериев влагонакопления модели  Fм и оригинала (натуры) Fн

Fм = Fн

Или                 …………………………..                    ( 2.10 )

Вводим масштабные коэффициенты ( m ) для сохранения пространственно-временных физических соотношений модели и оригинала (натуры)

xн =  mx xм

τн =  mτ τм

Dкн =  mDk Dkm

Подставляя полученные соотношения в уравнение (2.10), и делая соответствующие преобразования, находим масштабный коэффициент для перехода от коэффициента диффузивности, полученного в лабораторных условиях, к коэффициенту диффузивности оригинала (натуры)

............................................................................                 (2.11).

Здесь

Таким образом, при расчёте влажности грунтов коэффициент диффузивности вводят с учётом масштабного коэффициента mDk и геометрических параметров конструкции земляного полотна.

.

Рис 2.2  Установка для определения коэффициента диффузивности грунтов

Рис 2.3  Схема установки для определения коэффициента  влагопроводности

грунтов

Масштабные коэффициенты mx  и mτ довольно легко устанавливаются либо по натурным данным [66J, либо в лабораторых условиях по методу больших колонн.

В следующей серии опытов [67, 69, 70, 74] исследовалось влияние условий увлажнения грунтового образца, путем использования различного рода пористых фильтров при различной их начальной влажности. Оказалось, что при одинаковых начальных условиях, численные значения Dk различны. В целях унификации опытов по определению коэффициента диффузивности грунтов и получения репpезентативных результатов нижний торец образца увлажняется посредством контакта со средой, свойства которой мало меняются во времени. Такой средой является прослойка из песка средней крупности толщиной 3-5 см. К такому же выводу, очевидно одновременно, пришел и Э.Д.Ершов [37].

Для повышения чувствительности прибора, регистрирующего появление фронта увлажнения на верхнем торце образца, замес грунта готовится на дистиллированной воде, а увлажнение проводится обычной водой. Для создания более равномерной плотности торцы грунтового образца обрезаются. Общий вид установки показан на рис.2.2, а схема на рис. 2.3.

Подробное изложение модифицированной методики определения коэффициента диффузивности изложено в методических условиях по выполнению лабораторной работы № 2 для студентов специальности "Автомобильные дороги".

2.1.3. Обработка результатов эксперимента

1. Рассчитывают влажность в каждом сечении грунтового цилиндра, определяют среднее значение начальной влажности грунтового цилиндра и наносят на график влажности (рис. 2.4) в виде линии, перпендикулярной оси абсцисс. На этот же график наносят экспериментальные точки влажности в каждом сечении и соединяют их последовательно прямыми линиями. Отмечают точки ПСВ и ПСН.

2. Определяют среднюю влажность грунтового цилиндра:

………………….      (2.12),

где Qдн и Qпн  - вес обрезанного грунтового цилиндра до и после водонасыщения.

Формула (2.12) справедлива при hвп = hгц, так как  влажность грунтового цилиндра это есть отношение количества воды, находящееся в образце к весу сухого материала.

и            ……………………….      (2.13)

откуда

………………………………………………….      (2.14).

Подставляя (2.14) в (2.13), получаем (2.12).

3. Вычисляют с точностью до 3-го знака после запятой плотность скелета грунтового цилиндра до и после обрезания и после водонасыщения

………………………………………………….             (2.15).

Площадь грунтового цилиндра ( F ) равна 35,2 cм2. В формулу (2.15) подставляют соответствующие значения величин , (hвп) и W. Равенство значений плотности скелета обрезанного образца до и после водонасыщения является показателем качества проведенных измерений.

4. Определяют количество впитавшейся в грунтовый цилиндр воды:

Рис 2.4   Эпюра влажности (график) распределения влажности по высоте грунтового цилиндра

ΔQф = Qпн - Qдн     (грамм)

ΔQт = 0,352(─W – W0) δhвп     (грамм)

(грамм),

где hвп - высота впитывания (поднятия воды в грунтовый цилиндр) определяется по графику на риc 4.4), либо путем визуального осмотра образца после водонасыщения. Если Wпсв = Wo на поверхности верхнего торца (фронт увлажнения достиг верхнего торца грунтового цилиндра). Равенство ΔQф = ΔQт служит также показателем качества измерений.

5. Вычисляют коэффициент диффузивности грунта:

(см2/час )    …………………..     (2.16)

(см2/час )    …………………..     (2.17).

При со6людении всех требований проведения эксперимента значения коэффициента диффузивности, вычисленные по формулам (2.16) и (2.17), должны 6ыть примерно одинаковы.

Коэффициент диффузивности, как указывалось ранее, можно определить, используя только часть эпюры влажности. Верхнее сечение должно проходить по концу фронта впитывания, а нижнее выбирается таким образом, что6ы в отсеченной части эпюры наблюдалось плавное изменение влажности. Как видно из рис. 2.1, таким местам является сечение в точке "5", которое принимается за нижний торец образовавшегося грунтового цилиндра. Время увлажнения этого образца принимается равным времени водонасыщения. Если было бы известно время движения фронта увлажнения до сечения "5", можно было бы использовать часть эпюры влажности от нижнего торца грунтового цилиндра до 5-го сечения. При известном в любой момент времени положении фронта увлажнения можно использовать любую подходящую часть эпюры влажности.

Обозначая знаком ( ’ ) параметры процесса увлажнения нового грунтового цилиндра, получаем

Покажем, что

………………..………………..          (2.18).

Действительно Dкн =  mDk Dkm =  .

Так как ,         а      .

Откуда получаем (4.18).

2.1.4. Методика обработки серии экспериментов по определению

коэффициента диффузивности

Конечным результатом этой работы является получение эмпирической формулы для вычисления коэффициента диффузивности в зависимости от начальных условий и для грунтов различного типа. В основу метода положен анализ размерностей [104, 123].

Из формулы (2.4) видно, что Dk есть функция изменения влагосодержания на нижнем торце грунтового цилиндра Δωпсн, времени увлажнения τ и количества воды q, прошедшее за это время через нижний торец.

Dk = f [Δωпсн; τ; q].

Представляя это выражение в размерности СИ, получаем

L2T-1 = f [ (ML-3)a; (T)в;  (ML-2)c ].

Далее

М : 0 = а + с                     а = -с                           а = -2

L  : 2 = -3a – 2c                2 = -a                           B = -1

T  : -1 = B                          B = -1                         c = 2

Отсюда

Dk = f [(Δωпсн)-2 ; (τ)-1 ; (q)2 ].

Dk = f [(Δωпсн)-2 ; (τ1/2 )-1 ; (q)2 ].

Отсюда

Так как  ,  а  Δωпсн = δ (Wпсн -  W0)       получаем

Обрабатывая результаты экспериментов, получили график, представленный на рис. 2.5. Как видно из графика, угловой коэффициент этой функции равен примерно 0.78 или π/4. Таким образом, анализом размерностей получили эмпирическую формулу, точно соответствующую аналитической.

Поскольку высота впитывания (hвп) во всех опытах остается строго постоянной, анализом размерностей установим эмпирическую зависимость для времени впитывания. Очевидно, что время впитывания зависит от начальной влажности и плотности скелета (Wδ)0 прямо пропорционально высоте впитывания и удельному весу воды и обратно пропорционально площади впитывания и кинематической вязкости жидкости.

τ = f [(Wδ)0;  ;  .

T = f [ (ML-3)a; (L-1)в;  (M T-1 L-4)c ].

М : 0 = а + с                     а = -с                           а = - 1

L  : 0 = -3a – b - 4c           b = -3a + 4                  B =   1

T  : 0 =  - c                          c = - 1                         c =    1

Выражая удельный вес воды через плотность γ = ρg,  получаем

Рис 2.5  Зависимость коэффициента диффузивности мелких пылеватых песков от начальной влажности и плотности (методика проф. И.А. Золотаря )

Кинематическая вязкость и плотность воды зависит от температуры. Исследования, проведённые В.А.Кудрявцевым и Э.Д.Ершовым [54] показали незначительную зависимость Dk от температуры. Поэтому для упрощения формулы выразим параметры  и  ρ через их численные значения при t = 200 С. Тогда

τ = f {[2,918 (Wδ)0 hвп]10}       (cек).

Результаты 181 экспериментов с различными грунтами представлены на рис. 2.6. Зависимость времени впитывания от начальных условий можно аппроксимировать в виде эмпирической формулы:

с корреляционным отношением равным 0,89 и относительной вероятной ошибкой Pα = 0.95 = 8%. Для мелких пылеватых песков и сyпесей а = 1,5, для суглинков а = 2,5.

Рис 2.6  Зависимость времени впитывания грунтового образца от начальных условий

●  -  песок мелкий пылеватый и супеси;    ⨀  -  лёгкий пылеватый суглинок.

Эмпирические формулы для   и Wпсв  получены путем статистической обработки [64].

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - средней влажности грунтового образца поcле водонасыщения и Wпсн - влажности грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение

= b0 +  b1  +  b2

= b0 +  b1  +  b2

Условные обозначения:

b0, b1, b2 - β - коэффициенты эмпирической формулы,

σ – среднее квадратическое отклонение случайной величины,

R2 – коэффициент детерминации, равный отношению суммы квадратов отклонений, объясняемый уравнением регрессии к общей суммы квадратов отклонений относительно среднего; измеряет долю общего разброса относительно среднего, объясняемую регрессией.

Цифры в восьмой графе показывают значения влажности, рассчитанные по уравнениям регрессии.

таблица 2.1

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт:песок + супесь

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 147 | 1,20825 | 0,45895 | -0,81937 | 0,0744 | 0,434 | 0,660 |
| 2 | 140 | 1,09714 | 0,43418 | -0,69181 | 0,0606 | 0,487 | 0,658 |
| 3 | 131 | 0,97878 | 0,47302 | -0,58929 | 0,0513 | 0,589 | 0,651 |
| 4 | 123 | 0,92622 | 0,52329 | -0,55939 | 0,0445 | 0,681 | 0,656 |
| 5 | 114 | 0,89556 | 0,55099 | -0,53782 | 0,0375 | 0,772 | 0,659 |
| 6 | 105 | 0,88049 | 0,56065 | -0,52588 | 0,0318 | 0,833 | 0,661 |
| 7 | 101 | 0,88386 | 0,54065 | -0,51846 | 0,0512 | 0,913 | 0,786 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0318 отмечено в 6 – й серии испытаний. Наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,913 отмечено в 7 – й серии испытаний, но поскольку предсказанное значение средней влажности, равное 0,786 заметно отличается от величин влажности остальных серий опытов, предпочесть следует, по-видимому,  6 –ю серию испытаний. Да и значение коэффициента детерминации R2 = 0,833 в 6 – й серии испытаний не намного меньше такового в 7 – й серии испытаний.

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: песок + супесь

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 147 | 1,51320 | 0,21047 | -0,91030 | 0,1075 | 0,206 | 0,760 |
| 2 | 142 | 1,62826 | 0,17452 | -1,02531 | 0,0828 | 0,341 | 0,750 |
| 3 | 135 | 1,68967 | 0,17211 | -1,09428 | 0,0733 | 0,413 | 0,743 |
| 4 | 126 | 1,70703 | 0,18432 | -1,12798 | 0,0635 | 0,491 | 0,738 |
| 5 | 121 | 1,70359 | 0,17052 | -1,12111 | 0,0580 | 0,537 | 0,735 |
| 6 | 120 | 1,70985 | 0,17097 | -1,12907 | 0,0571 | 0,550 | 0,734 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0571 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,550 отмечено в 6 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,734, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

таблица 2.2

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт:песок + супесь

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 147 | 1,2109 | 0,4599 | -0,8228 | 0,0747 | 0,434 | 0,660 |
| 2 | 139 | 1,0936 | 0,4321 | -0,6859 | 0,0598 | 0,493 | 0,659 |
| 3 | 130 | 1,0058 | 0,4518 | -0,6048 | 0,0509 | 0,583 | 0,658 |
| 4 | 124 | 0,9756 | 0,4864 | -0,5876 | 0,0458 | 0,648 | 0,660 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0458 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,648 отмечено в 4 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,660, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: песок + супесь

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 147 | 1,5134 | 0,2107 | -0,9106 | 0,1079 | 0,206 | 0,760 |
| 2 | 142 | 1,5692 | 0,1354 | -0,9380 | 0,0861 | 0,291 | 0,753 |
| 3 | 134 | 1,5828 | 0,1670 | -0,9754 | 0,0748 | 0,368 | 0,749 |
| 4 | 128 | 1,5944 | 0,1727 | -0,9934 | 0,0685 | 0,404 | 0,745 |
| 5 | 119 | 1,6941 | 0,1701 | -1,1097 | 0,0584 | 0,533 | 0,736 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0584 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,533 отмечено в 5 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,736, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

таблица 2.3

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт: песок + супесь

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 147 | 1,2112 | 0,4602 | -0,8232 | 0,075 | 0,43 | 0,660 |
| 2 | 139 | 1,0937 | 0,4324 | -0,6861 | 0,060 | 0,49 | 0,659 |
| 3 | 131 | 0,9755 | 0,4638 | -0,5799 | 0,052 | 0,58 | 0,657 |
| 4 | 127 | 0,9600 | 0,4916 | -0,5764 | 0,048 | 0,62 | 0,657 |
| 5 | 121 | 0,9254 | 0,5226 | -0,5541 | 0,044 | 0,70 | 0,658 |
| 6 | 114 | 0,8925 | 0,5402 | -0,5276 | 0,038 | 0,76 | 0,660 |
| 7 | 106 | 0,8663 | 0,5547 | -0,5075 | 0,034 | 0,83 | 0,660 |
| 8 | 101 | 0,8489 | 0,5594 | -0,4924 | 0,029 | 0,86 | 0,660 |
| 9 | 97 | 0,8275 | 0,5470 | -0,4646 | 0,027 | 0,87 | 0,660 |
| 10 | 94 | 0,8089 | 0,5426 | -0,4433 | 0,025 | 0,88 | 0, 659 |
| 11 | 92 | 0,8078 | 0,5437 | -0,4439 | 0,024 | 0,89 | 0,658 |
| 12 | 91 | 0,8267 | 0,5352 | -0,4599 | 0,023 | 0,90 | 0,657 |
| 13 | 159 | 1,2331 | 0,4585 | -0, 8479 | 0,075 | 0,43 | 0, 657 |
| 14 | 152 | 1,1293 | 0,4330 | -0,7277 | 0,062 | 0,47 | 0, 654 |
| 15 | 144 | 1,0225 | 0,4549 | -0,6281 | 0,055 | 0,54 | 0, 653 |
| 16 | 139 | 0,9702 | 0,4615 | -0,5755 | 0,051 | 0,58 | 0, 654 |
| 17 | 134 | 0,9753 | 0,4983 | -0,5992 | 0,047 | 0,63 | 0, 654 |
| 18 | 126 | 0,9607 | 0,5293 | -0,5982 | 0,042 | 0,72 | 0, 656 |
| 19 | 120 | 0,9456 | 0,5331 | -0,5811 | 0,038 | 0,76 | 0, 660 |
| 20 | 113 | 0,9140 | 0,5438 | -0,5540 | 0,034 | 0,81 | 0, 658 |
| 21 | 108 | 0,8802 | 0,5585 | -0,5240 | 0,030 | 0,85 | 0, 660 |
| 22 | 103 | 0,8512 | 0,5453 | -0,4885 | 0,028 | 0,86 | 0, 658 |
| 23 | 101 | 0,8477 | 0,5430 | -0,4836 | 0,027 | 0,87 | 0, 659 |
| 24 | 100 | 0,8321 | 0,5436 | -0,4680 | 0,026 | 0,88 | 0, 658 |
| 25 | 99 | 0,8231 | 0,5439 | -0,4593 | 0,026 | 0,88 | 0, 658 |
| 26 | 97 | 0,8403 | 0,5384 | -0,4757 | 0,025 | 0,89 | 0, 656 |
| 27 | 95 | 0,8299 | 0,5370 | -0,4651 | 0,024 | 0,89 | 0, 654 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,023 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,90 отмечено в 12 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,657, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: песок + супесь

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 147 | 1,5128 | 0,2121 | -0,9109 | 0,109 | 0,20 | 0,759 |
| 2 | 142 | 1,5685 | 0,1368 | -0,9382 | 0,087 | 0,29 | 0,753 |
| 3 | 134 | 1,5821 | 0,1685 | -0,9767 | 0,076 | 0,37 | 0,748 |
| 4 | 130 | 1,6289 | 0,1683 | -1,0282 | 0,071 | 0,40 | 0,744 |
| 5 | 123 | 1,6814 | 0,1856 | -1,0995 | 0,064 | 0,49 | 0,741 |
| 6 | 119 | 1,6934 | 0,1719 | -1,1102 | 0,059 | 0,53 | 0,736 |
| 7 | 118 | 1,6999 | 0,1723 | -1,1184 | 0,058 | 0,54 | 0,735 |
| 8 | 159 | 1,5439 | 0,2182 | -0,9527 | 0,108 | 0,21 | 0, 753 |
| 9 | 154 | 1,5938 | 0,1451 | -0,9746 | 0,088 | 0,30 | 0, 747 |
| 10 | 147 | 1,6561 | 0,1678 | -1,0599 | 0,077 | 0,38 | 0, 741 |
| 11 | 140 | 1,6875 | 0,1650 | -1,10931 | 0,070 | 0,43 | 0, 739 |
| 12 | 133 | 1,7634 | 0,1715 | -1,1856 | 0,062 | 0,53 | 0, 733 |
| 13 | 130 | 1,7569 | 0,1669 | -1,1796 | 0,059 | 0,55 | 0, 729 |
| 14 | 129 | 1,7440 | 0,1671 | -1,1651 | 0,059 | 0,55 | 0, 731 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,058 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,54 отмечено в 7 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,735, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов. Серии 13 и 14 также могли бы приняты.

таблица 2.4

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт: суглинок лёгкий

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11 | 0,82965 | 0,62673 | -0,60798 | 0,01198 | 0,931 | 0,532 |

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: суглинок лёгкий

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11 | 1,63286 | 0,19295 | -1,13277 | 0,0177 | 0,836 | 0,611 |

таблица 2.5

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт: песок + супесь + cуглинок лёгкий

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 158 | 1,26522 | 0,47231 | -0,89278 | 0,0753 | 0,448 | 0,651 |
| 2 | 151 | 1,16226 | 0,44852 | -0,77528 | 0,0631 | 0,492 | 0,646 |
| 3 | 145 | 1,04162 | 0,49459 | -0,67696 | 0,0569 | 0,559 | 0,648 |
| 4 | 141 | 1,00713 | 0,52990 | -0,65863 | 0,0543 | 0,586 | 0,642 |
| 5 | 136 | 0,97923 | 0,54907 | -0,64220 | 0,0504 | 0,640 | 0,641 |
| 6 | 133 | 0,94775 | 0,55736 | -0,61253 | 0,0486 | 0,657 | 0,643 |
| 7 | 131 | 0,95495 | 0,56010 | -0,62156 | 0,0475 | 0,673 | 0,643 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0475 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,673 отмечено в 7 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,643, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: песок + супесь + cуглинок лёгкий

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 158 | 1,59001 | 0,22295 | -1,00620 | 0,1072 | 0,238 | 0,749 |
| 2 | 151 | 1,68950 | 0,18677 | -1,10275 | 0,0835 | 0,371 | 0,741 |
| 3 | 144 | 1,75120 | 0,18242 | -1,17073 | 0,0741 | 0,441 | 0,736 |
| 4 | 135 | 1,76819 | 0,19453 | -1,20377 | 0,0644 | 0,518 | 0,729 |
| 5 | 130 | 1,78126 | 0,17977 | -1,21593 | 0,0589 | 0,571 | 0,723 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0589 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,571 отмечено в 5 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,723, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

таблица 2.6

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт:песок + супесь + cуглинок лёгкий

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 158 | 1,26810 | 0,4724 | -0,8965 | 0,0756 | 0,448 | 0,651 |
| 2 | 151 | 1,16656 | 0,4494 | -0,7794 | 0,0634 | 0,493 | 0,649 |
| 3 | 145 | 1,04030 | 0,4859 | -0,6700 | 0,0573 | 0,550 | 0,645 |
| 4 | 141 | 1,00720 | 0,5197 | -0,6528 | 0,0543 | 0,582 | 0,644 |
| 5 | 136 | 0,97390 | 0,5286 | -0,6231 | 0,0511 | 0,615 | 0,644 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0511 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,615 отмечено в 5 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,644, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: песок + супесь + cуглинок лёгкий

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 158 | 1,5902 | 0,2232 | -1,0065 | 0,1076 | 0,238 | 0,749 |
| 2 | 152 | 1,6673 | 0,1675 | -1,0677 | 0,0853 | 0,348 | 0,742 |
| 3 | 145 | 1,7577 | 0,1854 | -1,1803 | 0,0753 | 0,438 | 0,734 |
| 4 | 137 | 1,8059 | 0,1904 | -1,2416 | 0,0665 | 0,518 | 0,729 |
| 5 | 131 | 1,7761 | 0,1799 | -1,2994 | 0,0601 | 0,560 | 0,724 |

Наименьшее среднее квадратическое отклонение σ = 0,0601 и наибольшее значение коэффициента детерминации R2 = 0,560 отмечено в 5 – й серии испытаний. Предсказанное значение средней влажности, равное 0,724, ненамного отличается от величин влажности остальных серий опытов.

таблица 2.7

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта ─W - осредненной части эпюры влажности в пределах зоны впитывания (средняя влажность грунтового образца поcле водонасыщения); грунт: глина

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11 | 0,8296 | 0,6267 | -0,60798 | 0,0134 | 0,93 | 0,532 |
| 2 | 19 | 0,2834 | 0,4434 | 0,0477 | 0,0460 | 0,49 | 0,536 |

β - коэффициенты эмпирической формулы для расчёта Wпсн - влажность грунта у поверхности, через кoтopyю проводится увлажнение; грунт: глина

| № серии испытаний | число испытаний N | b0 | b1 | b2 | σ | R2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11 | 1,6329 | 0,1930 | -1,1328 | 0,020 | 0,84 | 0,611 |
| 2 | 19 | 0,8011 | 0,1212 | -0,2403 | 0,065 | 0,08 | 0,622 |
| 3 | 18 | 0,7758 | 0,2551 | -0,2871 | 0,055 | 0,26 | 0,616 |
| 4 | 17 | 1,4012 | 0,0604 | -0,8224 | 0,041 | 0,49 | 0, 623 |

Для глинистых грунтов испытаний всё-таки маловато. Хотя в первом приближении в обоих случаях можно принять первую серию испытаний.

Выбор формул для мелких пылеватых песков и супесей

1)  = 0,88049 + 0,56065   - 0,52588              n = 105

2)   =  0,97560 +  0,4864    -  0,5876                n =  124

3)  = 0,82670 +  0,5352    -   0,4599                n =  91

Окончательно могут быть приняты формулы № 1 или № 2. Выбираем формулу №1.

1)   =  1,70985  + 0,17097   -  1,12907          =  0,734    n =120

2)    =  1,6941 +  0,1701   -  1,1097             =   0,736   n =119

3)   =  1,6999  +  0,1723    -  1,1184            =   0,735   n =118

Практически все формулы равноценны. Принимаем формулу № 3.

Окончательно формулы влажности для мелких пылеватых песков и супесей выглядят следующим образом:

= 0,88049 + 0,56065   - 0,52588

=  1,6999  +  0,1723    -  1,1184

Для суглинка лёгкого проведена одна серия из 11 испытаний.

= 0,82965 + 0,62673  -  0,60798

=  1,63286 +  0,19295   - 1,13277

Выбор формул для: песок + супесь + cуглинок лёгкий

1)   =  0,95495 + 0,56010    -  0,62156             n =  131

2)    =  0,97390 + 0,5286    -  0,6231                 n =  136

Формулы практически одинаковы, выбираем первую.

1)  =  1,78126 + 0,1798   -  1,21593          =   0,723   n =130

2)  =  1,7761    + 0,1799   -   1,2994           =   0,724   n =131

Формулы практически одинаковы, выбираем вторую.

Окончательно формулы влажности для песок + супесь + cуглинок лёгкий выглядят следующим образом:

=  0,95495 + 0,56010    -  0,62156

=  1,7761    + 0,1799   -   1,2994

Для глинистых грунтов

= 0,8296  + 0,6267   -  0,60798

= 1,6329   +  0,1930    - 1,1328

Окончательно формулы влажности:

1) для мелких пылеватых песков и супесей выглядят следующим образом:

= 0,88049 + 0,56065   - 0,52588

=  1,6999  +  0,1723    -  1,1184

2) для суглинка лёгкого

= 0,82965 + 0,62673  -  0,60798

=  1,63286 +  0,19295   - 1,13277

3. для песок + супесь + cуглинок лёгкий

=  0,95495 + 0,56010    -  0,62156

=  1,7761    + 0,1799   -   1,2994

4. для глинистых грунтов

= 0,8296  + 0,6267   -  0,60798

= 1,6329   +  0,1930    - 1,1328

Сравнивая полученные формулы вычисления влажностей грунтового образца для различных грунтов, и наблюдая их не так уж большое различие, можно сделать вывод, что вполне целесообразно использовать не 4, а только одну осреднённую для всех видов грунтов формулу:

= 0,87367 + 0,59354   -  0,59085

= 1,68544   +  0,18454    - 1,1708

Следует отметить, что справедливость такого высказывания необходимо проверить дополнительно методом анализа ошибок, а также лабораторными испытаниями.

Физико-механические и гидрофизические параметры основных типов грунтов

модуль упругости грунта

плотность грунта

Наименьшая влагоёмкость грунта, выраженная в объёмных единицах влажности

ω = W*δ                 W – в относительных единицах

Полная влагоёмкость – Wпв

Модуль упругости – деформативная характеристика, учитывающая свойства материала деформироваться под действием нагрузки без образования пластических деформаций и после приложения нагрузки принимать исходную форму.

Таблица 2.8

Физико-механические и гидрофизические характеристики грунтов

| грунты | плотность частиц грунта γ г/см3 | плотность скелета грунта, соответ ству ющая оптима льной влажности δmax г/см3 | влажность на границе текучести Wт % | опти мальная влаж ность грунта Wопт % | влаж ность грунта в воздуш- носухом состо- янии Vвс % | высота капил-лярного подня- тия hk (м) | гидро физи ческий пара- метр r (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| песчаный | 2,65 - 2,66 | 1,90 – 2,05 | 14,3 – 21,4 (18) | 8 - 12 | 6 | 0,6 – 0,9 | 1,10 – 1,23 |
| супесчаный | 2,66 | 1,78 – 1,97 | 17,8 – 26,8 (22) | 10 – 15 | 6 | 1,0 – 1,2 | 1,33 – 1,43 |
| супесчаный пылеватый | 2,68 | 1,65 – 1,78 | 28,6 – 35,7 | 16 -20 | 5 |  |  |
| суглинистый | 2,70 - 2,71 | 1,70 – 1,86 | 25,0 – 34,0 (30) | 14 – 19 | 5 | 1,3 – 1,7 | 1,57 – 1,72 |
| тяжёлый суглинистый и глинистый | 2,73 – 2,74 | 1,58 – 1,75 | 32,1 – 39,3 | 18 -22 | 4 | 1,8 – 2,0 | 2,38 |
| глинистые | 2,68 | 1,63 – 1,72 | 32,1 – 37,5 | 18 -22 |  |  |  |

Таблица 2.9

Физико-механические и гидрофизические характеристики грунтов

| грунты | плотность частиц грунта γ г/см3 | плотность скелета грунта, соответствующая оптимальной влажности δmax г/см3 | высота капиллярного поднятия hk (м) | гидрофизи- ческий параметр r (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| песок | мелкий | 2,65 | 1,90 | 0,6 | 1,10 |
|  | мелкий пылеватый | 2,66 | 1,90 – 2,05 | 0,9 | 1,23 |
| супесь | лёгкая | 2,67 | 1,88 | 1,0 | 1,33 |
|  | пылеватая | 2,68 | 1,86 | 1,1 | 1,38 |
|  | тяжёлая | 2,69 | 1,84 | 1,2 | 1,43 |
| суглинок | лёгкий | 2,70 | 1,70 | 1,3 | 1,57 |
|  | средний | 2,71 | 1,68 | 1,5 | 1,72 |
|  | тяжёлый | 2,72 | 1,60 | 1,7 | 2,03 |
| глина | пылеватая | 2,73 | 1,56 | 1,8 | 2,38 |
|  | жирная | 2,74 | 1,50 | 2,0 | 2,75 |

Пример определения коэффициента диффузивности Dk по эмпирической

формуле

Грунт – песок мелкий пылеватый, γ = 2,66 г/см3, δmax = 1,90 г/см3, δ0 = 1,862 г/см3,

δ0/ δmax = 0,98,  Wопт = 11%, Wт= 19%,  Wопт/Wт = 0,5789,

= 0,88049 + 0,56065   - 0,52588

=  1,6999  +  0,1723    -  1,1184

=  0,689688       = 0,7036     А = 615 * 103

(м2/с)

После подстановки в формулу соответствующих величин получаем:

,

=14,659879 * 0,78915949 = 11,57

= 11,57  3,6   = 41,65  .

В расчётные формулы коэффициент диффузивности Dk вводится с учётом масштабного коэффициента (m), зависящего от типа конструкции земляного полотна и его геометрических характеристик. Ориентировочно величину m для мелких пылеватых песков и супесей можно принимать 0,1 – 0,2.

Окончательный вид эмпирической формулы для непосредственного вычисления коэффициента диффузивности в зависимости от начальных условий

(м2/с)   ….. (2.19).

Параметр А для суглинков равен 369 * 103 , для пылеватых песков и сyпесей А =  615·103. В таблицах приложения представлены материалы экспериментов по определению коэффициента диффузивности, проведенные автором в различное время в различных лабораториях.

Перевод размерности из (м2/с)  в (см2/час):

Чтобы перевести результат вычислений (определений) из размерности (м2/с)  в (см2/час) необходимо полученное значение коэффициента диффузивности умножить на 3,6 * 107.

Перевод размерности из (см2/час)  в (м2/с):

Чтобы перевести результат вычислений (определений) из размерности (см2/час)  в (м2/с) необходимо полученное значение коэффициента диффузивности умножить на

2.1.5. Определение предельной ошибки эксперимента

Погрешность эмпирической формулы и лабораторного определения коэффициента диффузивности вычислена как предельная относительная ошибка функции нескольких независимых переменных. Эта ошибка равна сумме абсолютных величин частных дифференциалов натурального логарифма этой функции [ 96 ] .

После преобразований формулы (2.16) предельная ошибка коэффициента диффузивности составляет:

ln  = ln - lnQдн

= 0,02%;

0,02 + 2 + 0,02 + 0,02 = 2,1%

= 0,13 2,1 = 0,3%

0,2 +3 + 2(6 +4 +8) 40%.

По эмпирической формуле предельная ошибка составляет:

10 + 2(10 +10) 50%

Вычисления показали, что при самом грубом производстве измерений предельная относительная ошибка коэффициента диффузивности в единичном опыте составляет: по формуле 2.16 - 20%, по формуле 2.17 - 40%. Если измерения проводить в соответствии с методикой, предельная ошибка составляет 10 - 15%. Это согласуется с фактическими данными.

Погрешность эмпирической формулы составляет около 50%. По мере накопления информации параметры формулы могут уточняться и ошибка уменьшится.

Таким образом, предложенная методика лабораторного определения коэффициента диффузивности и последующей обработки результатов эксперимента существенно уменьшила (по крайней мере в несколько раз) ошибку его определения. В качестве первого приближения можно использовать эмпирические формулы.

2.1.6. Определение коэффициента диффузивности по натурным данным измерения влажности грунтов земляного полотна

Научно-исследовательские дорожные лаборатории накопили большой фактический материал о распределении влажности по глубине земляного полотна в различные периоды года. Является целесообразным использование этой информации для определения коэффициента диффузивности и масштабных коэффициентов путем решения обратной задачи.

В основу расчета был положен метод профессора И.А.Золотаря. Для расчета коэффициента диффузивности использованы натурные данные о влажности мелких пылеватых песков и супесей, а также пылеватых суглинков (с пределом текучести 28-34%), полученные при обследовании нефтепромысловых дорог Среднего Приобья. Результаты обработки материалов 2З-х стационарных постов пpедставлены на рис. 2.7. Как видно, коэффициент диффузивности составляет: для мелких пылеватых песков 4-5 см2/час; для пылеватыx супесей 2 - 4,5 см2/час; для пылеватых суглинков 1,5 - 3,0 см2/час.

Сопоставление с лабораторными данными позволяет сделать заключение о величине масштабных коэффициентов. Для мелких nылеватых песков и супесей mDk = 0,1 – 0,2, для пылеватых суглинков mDk = 1,0 [66]. Последнее значение для связных гpyнтов согласуется с выводами проф, И.А.Золотаря [40].

Рис 2.7  Зависимость коэффициента диффузивности от объёмной влажности (по натурным данным о влажности грунтов земляного полотна)

1 – песок мелкий пылеватый;  2 – супесь пылеватая;  3 – суглинок  пылеватый

Выводы по 2.2

1. Уточнена методика лабораторного определения коэффициента диффузивности в условиях изотермического нecтaционарнoгo увлажнения;

2. Разработаны методики обработки результатов единичного и серии опытов, что повышает точность определения коэффициента диффузивности.

3. Получена эмпирическая формула для вычисления коэффициента диффузивности в зависимости от начальных условий.

4. Определены значения масштабных коэффициентов для перехода от модели к натуре.

2.2. Расчёт влажности грунтов земляного полотна по методу npоф. И.А.Золотаря

Средняя влажность грунта за осенний период влагонакопления определяется по формуле [19]:

……………………………..	(2.20),

где Wо - влажность грунта земляного полотна в начале периода осеннего влагонакопления (начальная влажность). Обычно при вычислении за начальную влажность пpинимают оптимальную влажность грунта Wопт, определяемую по стандартной методике СоюзДорнии.

Wпв - влажность, соответствующая полной влагоёмкости.

, где γ - плотность частиц грунта, δ - плотность скелета грунта земляного полотна.

- определяется по номограммам [19] в зависимости от соотношения  и величины безразмерного критерия осеннего накопления

Сопоставлением рассчитанных и экспериментальных влажностей грунтов земляного полотна (табл. 2.1) показана применимость этого метода для целей прогнозирования [65].

Таблица 2.10

Сопоставление рассчитанных и экспериментальных влажностей грунтов земляного полотна

| Грунт земляного полотна | h см | γ | δ | Wт | Wпв | Dk см2/ч | τос час | Wо | Wос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.09.1973 |  |
|  |  | г/см3 | % |  |  | % |  |
| Песок мелкий пылеватый (верхняя часть земляного полотна) | 120 | 2,67 | 1,60 | 18,0 | 25,1 | 4,0 | 13х 24 | 7,0 | 11,5 | 11,4 | 0,63 |
| Суглинок тяжёлый пылеватый (нижняя часть земляного полотна) | 180 | 2,71 | 1,60 | 28,0 | 25,6 | 3,0 | 13х 24 | 22,5 | 23,0 | 22,8 | 0,81 |

γ - плотность частиц, Wт - влажность на границе текучести,  δ - плотность скелета,

Wпв - полная влагоёмкостъ,  Dk - коэффициент диффузивности,  τос - длительность периода осеннего влагонакопления, Wо,  Wос - влажность грунта земляного полотна в начале и конце периода влагонакопления по данным натурных измерений, 
- влажность, рассчитанная по методу проф. И.А.Золотаря за тот же период влагонакопления.

Для прогноза расчетной влажности принято два наиболее распространенных типа земляного полотна. Общая высота насыпи по условию снегонезаносимости составляет 160 см. Первый вариант: верхняя часть насыпи толщиной 100 см отсыпается из мелких пылеватых песков, нижняя толщиной 60 см - из тяжелых пылеватых суглинков. Второй вариант - верхняя часть насыпи толщиной 100 см отсыпается из тяжелых пылеватых суглинков, нижняя толщиной 60 см - из мелких пылеватых песков. Длительность периода осеннего влагoнaкопления для условий Среднего Приобья с обеспеченностью 5% составляет 74 сут.

Таблица 2.11

Прогноз расчетной влажности грунтов земляного полотна с 5%

обеспеченностью

| Грунт земляного полотна | h см | γ | δ | Wт | Wпв | Wо | τос час | Dk см2/ч | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/см3 | % |  |  |  |  |
| Песок мелкий пылеватый | верхняя часть насыпи | 100 | 2,67 | 1,75 | 18,0 | 19,7 | 10,0 | 74 х 24 | 4,0 | 14,6 | 0,81 |
|  | нижняя часть насыпи | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 | 1,08 |
| Суглинок тяжёлый пылеватый | верхняя часть насыпи | 100 | 2,71 | 1,60 | 28,0 | 25,6 | 22,5 |  | 3,0 | 23,6 | 0,84 |
|  | нижняя часть насыпи | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 | 0,91 |

Путем обработки метеоданных (в соответствии с положениями второй главы) для различных пунктов Западной Сибири определена длительность осеннего периода влагонакопления и на этой основе проведено районирование территории по параметрам влажностного режима. Предварительно в соответствии с методикой профессора И.А.Золотаря и с учетом положений, изложенных в 2.5, построена номограмма для определения влажности мелких пылеватых песков и супесей (рис. 2.12).

3. Расчет влажности грунтов земляного полотна на основе регрессионного анализа

Описанный выше метод позволяет проводить oцeнкy средней влажности в активной части земляного полотна (зоне аэрации), а с учетом вероятности распределения длительности осеннего периода влагонакопления (τос) возможно прогнозирование и районирование территории с определенной обеспеченностью.

Описанный метод обладает некоторыми недостатками.

1. Субъективность оценки начальной влажности - Wo. Из наблюдений известно, что в течение 2-х - З-х лет после постройки формируется квазистационарный влажностный режим, не зависящий от начальных условий (то есть от начальной влажности Wo ), тогда как формула (2.20) предполагает это. Если принимать как предосеннюю влажность (летнюю), то её так же необходимо прогнозировать, но уже другими методами.

2. Некоторая условность определения периодов влагонакопления (особенно осеннего), что ограничивает его применение в III - IУ дорожно-климатических зонах.

3. Невозможность послойного и помесячного определения влажности, а это требование диктуется специфическими особенностями расчета дорожных конструкций на слабых основаниях [6, I2, 13].

Наиболее применимым в этом случае может стать модифицированный метод аналога, основанный на применении методов регрессионного анализа о широким использованием климатичеcких характеристик местности, конструктивных параметров земляного полотна и дорожной одежды, а также данных натурных обследований. В настоящее время невозможно назвать отрасли науки и техники, где бы ни применялись эффективные методы регрессионного, корреляционного и факторного анализа [3, 33, 119]. В области дорожных исследований известно применение полиноминальной регрессии для аппроксимации влажности на поверхности земляного полотна во времени полиномом К - ой степени [З9].

В качестве первого опыта применения таких методов и для уточнения коррелятивных связей феноменологических закономерностей распределения влаги по глубине с комплексными факторами внешних воздействий и конструктивными характеристиками земляного полотна использовалась многофакторная линейная модель типа

Wi j = b0j + bij Xij    …………………………………………………       (3.1),

где Wi j - влажноcть грунта в i - тый момент времени на j -ом горизонте;

Xij - факторы влажностного режима;

b0j, bij - коэффицценты регрессии, соответствующие коэффициентам ряда разложения Тейлора.

Для оценки β - коэффициентов вычислены их дисперсии и при заданном уровне значимости принималась или отвергалась гипотеза paвенстве этих коэффициентов нулю. Оценка устойчивости уравнений проводилась путем проверки гипотезы о равенстве дисперсий, объясняемой полученным уравнением, остаточной дисперсии и отвергалась, если общий F критерий значимости регрессии был больше та6личного в 3-4 раза с заданным уровнем значимости (5%).Информационная способность модели оценивалась путем проверки гипотезы о равенстве дисперсий исследуемого фактора (влажности грунта) дисперсии остаточной и принималась или отвергалась с заданным уровнем значимости. Кроме этих основных критериев вычислялись коэффициенты детерминации и стандартная ошибка.

В качестве факторов влажностного режима использовались климатические характеристики местности, установленные ранее при анализе особенностей водно-теплового режима и конструктивные параметры земляного полотна, а также факторы, определяющие краевыe условия - всего 15 факторов (таблица 3.1). В целях проверки применимости методов регрессионного анализа одним из факторов взяты случайные числа (см. таблицу 3.1). После оценки  β - коэффициента этого фактора его пришлось исключить на первом же шаге, так как статистическая проверка гипотезы равенства его нулю подтвердилась с большим уровнем значимости. Это говорит о хорошей работоспособности модели.

Анализируя полученную в результате расчетов корреляционную матрицу (таблица 3.2), выявили группу факторов (их оказалось четыре), обладающих мультиколлинеарностью. Поэтому в целях получения нетривиальных решений такие факторы из модели были исключены. Для проведения расчетов составлены матрицы исходных данных влажности грунтов по слоям, начиная с поверхности земляного полотна и далее через 10 см до глубины 290 см по данным 1972 года. Составлена программа ввода для одновременного расчета на ЭВМ ЕС-1020 30-ти уравнений стандартным методом множественной линейной регрессии из пакета прикладных программ IВМ.

Проведенный анализ уравнений определил степень воздействия каждого из факторов на влажность j - го слоя. Причем корреляционный анализ позволил качественно установить влияние этих факторов, а дисперсионный и регрессионный - дали количественную оценку этих воздействий, что позволило уточнить и дополнить качественную картину водно-теплового режима. В частности, оценивая влияние факторов, управляющих процессами испаряемости и увлажнения сверху, более точно установлена зона инфильтрации Аи. Небольшая информационная способность уравнений для расчета влажности в нижней части подзоны Апк и зоне Н, приводящая к тривиальным результатам, подтвердила ранее высказанную гипотезу о незначительном колебании влажности в этой части насыпи во внутригодовом цикле. Таким образом, доказана возможность использования этого метода в целях анализа влажностного режима земляного полотна и выявления его особенностей. Таблица уравнений для послойного расчета влажностей песчаных грунтов земляного полотна, а также данные дисперсионного анализа помещены в таблице 3.3.

Таблица 3.1   Факторы влажностного режима

Для проверки возможности использовать полученные уравнения для прогнозирования были проведены расчеты для 1973 года. Результаты сопоставления с натурными данными (рис. 3.1 линии 1 и 2) подтвердили это. Кроме того, этими уравнениями возможно прогнозирование влажности в любом слое зоны аэрации в течение всего периода оттаивания (весеннего, летнего и осеннего) на любой момент времени, а так же надежное регулирование влажностного режима с целью его стабилизации на оптимальном уровне. Используя эти уравнения, а также данные натурных обследований 1972-1976 годов, вероятностными методами получены расчетные значения (с 5% обеспеченностью) влажности песчаных грунтов земляного полотна типа ПН, ТН и ПО нефтепромысловых дорог Среднего Приобья в весенне-летний и осенний периоды [65, 71, 73]. Весенняя влажность превышает влажность грунтов в осенний период на 5 ~ 10% (в относит. ед.).

В средней части земляного полотна типа ТН влажность грунтов несколько выше, чем в ПО и ПН, что объясняется близостью водоупора, которым является торфяная насыпь.

4. Расчет влажности грунтов на основе решения нелинейного уравнения

теплопроводности

Преимущества описанного выше метода по сравнению с эмпирикостатистическим несомненны. Для построения регрессионной модели вполне достаточно эпизодических наблюдений в течение одного только года. Это обстоятельство обусловило и его недостатки:

- трудоемкость получения первичной информации;

- полученные оценки β - коэффициентов сугубо региональны.

Это обусловило разработку метода, имеющего преимущества как аналитических, так и эмпирических.

4.1. 06щие положения

Сопряженное уравнение диффузии влаги с законом сохранения энергии (уравнение неразрывности) записывается в виде [2, 23]:

…………………………………………    ( 4.1 ).

Поток влаги в грунт после инфильтрации осадков или в результате капиллярного поднятия определяется из соотношения:

…………………………………………    ( 4.2 ),

где Кн - коэффициент влагопроводности  - градиент потенциала влаги.

Из (4.1) и (4.2) определяем:

Градиент потенциала, выраженный через градиент влажности:

- есть уравнение миграции влаги под действием градиента

влажности и градиента потенциала. Действием силы тяжести прене6регаем, так как в [148] показано, что в ненасыщенных почво-грунтах супесчаных и суглинистых миграция влаги в изотермических условиях в большей степени зависит от потенциала влаги, чем от действия силы тяжести и площади инфильтрации.

Потенциал влаги и коэффициент влагопроводности определяется как функция влагосодержания:

Отсюда:    = GξW ξ -1    и

Обозначим  BGξ = A,     b + ξ -1 = α.

Согласно [23] параметр ξ обычно равен -1 или -2,  может иметь значение 1 или 2, тогда α может иметь значение 0, -1 или -2. Как показали опыты, наиболее вероятное значение α – это -1.

Тогда

…………………………………    ( 4.3 ),

где А и α константы, зависящие от вида грунта.

= AWα    есть Dk - обобщенный коэффициент диффузии (коэффициент диффузности). Уравнение (4.3) не совсем верно отражает реальные пpоцессы миграции влаги, когда возможно движение влаги против градиента влажности, но тем не менее с его помощью можно получить качественную картину влажностного режима и оценить ожидаемое значение величины влажности грунта земляного полотна

4.2. Частное решение уравнения диффузивности

Если обобщённый коэффициент проводимости  Dk представить в виде функции

Dk = Auα     ………………………………………………………         (4.4),

то уравнение (4.4) приводится к виду

………………………………………    (4.5)

легко решаемое классическим методом разделения переменных [92].

Здесь А и α параметры. характеризующие проводящие свойства среды (грунта). После дифференцирования уравнения  (4.5) получаем

и

Параметр α может иметь значения, равные  -2,  -1,  0,  1  и  2, тогда при

α =  - 2            .....................................   (4.7),

α =  - 1        ………………… …    (4.8),

α = 0           ……………………..        (4.9)

α = 1            …………………………        (4.10)

α =  2          ....................................        (4.11).

Интегралы вида (4.7), и (4.11) решаются численными методами.

При  α = 0   [ 106 ] :

.......................     (4.12).

При α =   + 1  имеются известные решения И.А. Золотаря [40].

При α =  - 1  получено решение уравнения классическими методами математической физики [72 ] :

…………    (4.13),

где  х и τ  - пространственно-временные координаты, а постоянные интегрирования С1, С2, С3, A и  λ определяются из начальных и граничных условий. Общий вид уравнений (4.12), (4.13)  показан на рис.4.9.

Общий вид уравнения (4.12),

Общий вид уравнения (4.13),

Рис 4.1  Общий вид уравнений (4.12), (4.13)  при фиксированном τ

4.3. Некоторые частные решения задачи изотермического увлажнения

Хотя полученное решение и не является вполне строгим с его помощью оказалось возможным решить ряд практических задач. В частности, удалось получить более общее решение задачи увлажнения снизу от уровня грунтовых вод по сравнению с В.С. Мезенцевым [77]. При решении задачи увлажнения сверху это уравнение явилось основой эффективного использования метода гидролого-климатических расчетов В.С.Мезенцева [77]. Предварительные расчеты показали применимость его при решении и целого ряда других вопросов, например, температурного поля и вторичной консолидации слабых оснований, распределения по глубине напряжений, удельной поверхности почвогрунтов и содержания солей, моделирование движения транспортных потоков на автомобильных дорогах.

Рис 4.2  Расчётные схемы изотермического увлажнения

В настоящей работе даны решения изотермического увлажнения в зависимости от расчетной схемы (рис. 4.2) увлажнение только сверху (а, б), только снизу (в), двухстороннее увлажнение при глубоком (г) и близком (д) залегании грунтовых вод, для защищенного (а, г, д) и незащищенного (б) грунта. Влагонакопление происходит, главным образом, за счет диффузии влаги по порам [140, 143, 144].

Для закрытых грунтовых систем, у которых сверху, снизу или с боков имеются паро- и влагонепроницаемые слои, характерна эпюра распределения влаги, представленная на рис.4.2 - а. Постоянная интегрирования С3 соответствует глубине максимальной конденсации водяных паров. В зависимости от климатических условий эта величина может быть от 20 до 60 см. Верхние слои незащищенного грунта (рис. 4.2 б) увлажняются осадками, параметр С3 = 0.

При увлажнении снизу (рис. 4.2 в) влажность на горизонте грунтовых вод изменяется в соответствии с колебаниями его положения относительно поверхности земли и равна полной влагоемкости (ωпв) при длительно стоящих грунтовых водах. В соответствии с положениями В.С.Мезенцева и А.А.Роде на уровне капиллярной каймы влажность грунта принимается равной наименьшей влагоемкости ωн [79, 98].

В условиях двухстороннего увлажнения для определения влажности грунта использован принцип суперпозиции. Начальное распределение влажности по глубине может быть постоянным или задано в виде функции ω(x,0). С учетом этого при увлажнении сверху

….(4.14),       где

.

Здесь ω(hk,0) - начальная объёмная влажность по глубине. Влажность на поверхности может прогнозироваться регрессионными уравнениями [71].

Если принять, что начальная влажность по глубине равна оптимальной, а влажность на поверхности может достигнуть полной влагоёмкости, тогда

Практическая реализация уравнения (4.14) затруднена неопределённостью длительности периода влагонакопления (τвл). Так как

, то

….(4.15),

Обозначим ω(x,τ) как ω(x,i)  а  ω(x,τ) = ω(x,i-1)  то есть влажность в момент времени i и i – 1. Тогда при х = 0

По В.С .Мезенцеву [77],  влажность грунта на поверхности в момент времени i равна

Тогда

….….(4.16).

Здесь kXi , Ei - сумма осадков и испаряемость за время от i -1до i;

ωн(x) - наименьшая влагоёмкость на глубине x,

r - параметр, характеризующий гидрофизические свойства грунтов [77].

Численное значение этого параметра можно принять равным высоте капиллярного поднятия, выраженное в метрах.

При ε ≤ 0

= 5,3.

Обычно в условиях Западной Сибири и Северного Казахстана влажность рассчитывается помесячно в течение теплого периода года с апреля по октябрь включительно.

В период промерзания: и в зимний период влагонакопление происходит за счет увлажнения снизу от уровня грунтовых вод.

где

……………………………………..  ….(4.17).

Рис 4.3 Сопоставление фактических (1) и рассчитанных по уравнениям (2) влажностей грунтов

а – суглинок лёгкий пылеватый (Wт = 29%; Нугв = 3,2м; Омск );

б - суглинок тяжёлый пылеватый (Wт = 33,4%; Нугв = 2,0м; Кокчетав );

в – песок мелкий пылеватый (Нугв = 2,0м; Сургут);

г – песок мелкий пылеватый (Нугв = 2,0м; Нижневартовск).

Рис 4.4  Номограмма для определения влажности мелких пылеватых песков и супесей

Плотность частиц γ = 2,66 г/см3; максимальная плотность скелета при оптимальном увлажнении δмах = 1,84 – 1,90 г/см3; Wт= 18 – 22%. Цифры на кривых справа означают расстояние от уровня подземных вод до низа дорожной одежды.

Алгоритмы, описанные вышеприведенными уравнениями, реализованы на ЭВМ ODRA -1204 в TюмИСИ. Сопоставление с натурными данными для II, III и 1У дорожно-климатических зон показано на рис. 4.11. Как видно из рисунка, результаты сопоставления вполне удовлетворительны. Это позволило уточнить нормативные влажности грунтов при районировании территории Западной Сибири. Представленная на рис. 4.12 номограмма для определения влажности мелких пылеватых песков и супесей составлена с учетом зависимостей 4.42 - 4.44.

Основные выводы

1.Уточнена методика экспериментального определения коэффициента диффузии грунтов в нестационарном режиме увлажнения и получена эмпирическая формула для непосредственного вычисления в зависимости от начальных условий.

2.Разработана методика прогнозирования влажности грунтов на основе методов регрессивного анализа.

3.Разработан метод прогнозирования влажности грунтов на основе решения нелинейного дифференциального уравнения теплопроводности. Так как в одном из частных решений использована методика В.С. Мезенцева, разработанная для грунтов открытого поля, то результаты расчётoв требуют уточнения с целью учёта испарения и впитывания влаги по В.И. Рувинскому.

4.Проведено районирование территории Западной Сибири по параметрам влажностного режима.

P.S. К этому следует добавить, что по независящим от автора обстоятельствам, последовавшим в 1989 году, не удалось решить много оставшихся вопросов касательно доработки методики лабораторного определения коэффициента влагопроводности грунтов. Даже само его название не только в прочитанной Вами книге, но и в других источниках имеет различные дефиниции в зависимости от принадлежности того или иного автора к той или иной школе или отрасли. Автор глубоко убеждён, что в том виде, как он определён в нормативных документах (расчёт прочности дорожных одежд) и литературных источниках по дорожному делу, сама методика его определения в лабораторных условиях, его следовало бы назвать "коэффициентом впитывания". Вот почему мне пришлось разработать такую методику расчёта влажности грунтов земляного полотна, которая исключила этот пресловутый коэффициент, "закрутив " его в решении дифференциального уравнения влагопроводности. Но и эта методика остановилась буквально в самом начале. Дальнейшее её развитие затормозилось надолго, если не навсегда. Как заморозились "Транспортные потоки", "Дорожные одежды из слабосвязных материалов" и многие другие начатые, но не завершённые начинания.

5.08.2010                       В.Маркуц

ЛИТЕРАТУРА

1. Автомобильные дороги Севера, под ред. д-ра техн. наук, проф. И.А.30лотаря, М.: Транспорт, I98I, 248 с.

2. Аллэр М. Эффективный потенциал воды при высыхании почвы.

Термодинамика почвенной влаги. Гидрометиоиздат,I966,с.325-З58.

3. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятностные методы в психологии, ''МГУ", I975, 207 с.

4. Баулин В.В., Белоухова Е.Б., Дубков Г.И., Шмелев Л.М.

Геокриологические условия 3ападно-Сибирской низменности. М.: Наука, I967, 2I2 с.

5. Богомолов Ю.Н., Марккуц В.М., Линцер А.В. Технология предварительной заготовки нефтегрунта РНТС, ВНИИОЭШ. сер. Нефтепромысловое строительство, I980, № 5, с. 6-8

6. Болштянский М.П., Линцер А.В. и др. "Применение торфа в качестве материала для возведения нижней части земляного полотна при строительстве нефтепромысловых автомобильных дорог в Западной Сибири". РНТС  ВНИИОЭНГ, сер. "Нефтепромысловое строительство", I97I, № 8, с. I5-I8

7. Болштянский М.П., Линцер А.В. и др. "Технология возведения торфяных насыпей при строительстве внутрипромысловых автомобильных дорог в Западной Сибири". РНТС ВНИИОЭНГ сер. "Нефтепромысловое строительство", I974, № 9, с. 6-10

8. Болштянский М.П., Маркуц В.М. "Расчётные значения влажности минеральных грунтов земляного полотна нефтепромысловых дорог Среднего Приобья на переходах через болота". РНТС ВНИИОЭНГ, сер. "Нефтепромысловое строительство", I975, № 9, с. I3-I4

9. Болштянский М.П., Маркуц В.М. "Режим влагонакопления новых конструкций земляного полотна нефтепромысловых автомобильных дорог Среднего Приобья на переходах через болота". РНТС ВНИИОЭНГ, сер. "Нефтепромысловое строительство", 1976, № 3, с. 3-6

10. Болштянский М.П., Маркуц В.М. "Особенности водно-теплового режима новых конструкций земляного полотна нефтепромысловых дорог Среднего Приобья". - В сб.: "Материалы VI Всесоюзного совещания по основным направлениям научно-технического пpогресса в дорожном строительстве", вып. 3, Земляное полотно автомобильных дорог, СоюзДорНИИ, М.: 1976, с. 45-48

11. Болштянский М.П., Фукс Я.Д. Модули упругости минеральных грунтов земляного полотна нефтепромысловых дорог Среднего Приобья на переходах через болота - РНТС ВНИИОЭНГ, сер. "Нефтепромысловое строительство", 1976, № 4, с. 5-8

12. Болштянский М.П., Фукс Я.Д. Модули упругости торфа при расчете дорожной конструкции для условий переходной зоны к области многолетнемерзлых грунтов в Западной Сибири. - В сб.: Проблемы пpоектирования, строительcтва и эксплуатации автомобильных дорог в нефтегазоносных районах Западной Сибири, ТГУ, Тюмень,1982, с. 164-174

1З. Болштянский М.П. Основы теории проектирования дорожных конструкций с npименением торфа. - В сб.: Проблемы проектирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог в нефтегазоносных районах Западной Сибири. Тюмень, 1982, с. 57-82

14. Братченко Б.М., Маркуц В.М. Влияние природных условий на режим влажности почвогрунтов на территории Среднего Приобья. В сб.: тезисов докладов областной научно-технической конференции "Развитие прогрессивных методов градостроительства в сложных пpиродных условиях". Нижневартовск, 1982, с. 56-57

15. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. М.: Высшая школа, 1973, 400 с.

16. Васильев Ю.М. Возведение насыпей автомобильных дорог из местных переувлажнённых грунтов. - В сб.: "Материалы У Всес. научн.-техн. совещ. по основ. пробл. техн. прогресса в дор. строительстве, № 3". М.: 1971, с. 227 -233

I7. Веников В.А. Теория подобия и моделирования. М.: Высшая школа , 1976, 480 с.

18. Вериго С.А. ,Разумова Л.А. Почвенная влага (применительно к запросам сельского хозяйства Л.: Гидрометеоиздат,1973, 327 с.

I9. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд.

Под ред. профессоров Золотаря И.А., Пузакова Н.А., Сиденко В.М. М.: Транспорт, I971, 4I5 с.

20. Временные технические указания на проектирование нефтепромысловых дорог в Западной Сибири. ВСН 9-71 "Гипротюменнефтегаз", Тюмень, 1971, 2I3 с.

21. Временные технические указания по проектированию и строительству дорог на промороженных основаниях в заболоченных районах Западной Сибири. "Главтюменнефтегаз", Тюмень, I970, 27 с.

22. Гаврильев Р.Н., Елисеев С.В. Тепловые свойства торфа. - В сб.: Методы определения тепловых свойств горных пород. М.: Наука,1970, с. 139-154

23. Глобус А.М. Экспериментальная гидрофизика почв. Л.: Гидрометеоиздат, 1969, 355 с.

24. Глобус А.М. Физика неизотермического внутрипочвенного влагоо6мена. Л.: Гидрометеоиздат, I983, 280 с.

25. Глобус А.М., Нерпин С.В. Термоперенос влаги в системах макроагрегатов. - Сб. трудов по агрономической физике, 1965, вып. II, с. 55-60

26. Григорьева С.В. Закономерности изменения геологической среды под влиянием деятельности человека на территории 3ападной Сибири, автореферат на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук, МГУ, 1979, 26 с.

27. Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки на6людений. Л.: Гидрометеоиздат, 1974, 151 с.

28. Гyшля А.В., Мезенцев В.С. Водно-6алансовые исследования. Высшая школа, Киев, 1982, 232 с.

29. Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. М.: Наука, 1966, 227 с.

30. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении, МГУ, 1972, 291 с.

31. Доспехов Б.А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных. М.: Колос, 1972, 207 с.

32. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 3-е. М.: Колос, 1973, 335 с.

33. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Статистика, 1973, 391 с.

34. Дударов В.К. Конструкция земляного полотна, опирающегося на песчано-гравийные сваи с уширенной вдавливаемой пятой для автомобильных дорог через болота. М.: Тр, СоюзДорНИИ, 1973, Вып. 65. с. 96-102

35. Евгеньев И.Е. Конструктивно-технологические решения земляного полотна на слабых основаниях. М.: Труды СоюзДорНИИ, вып. 65, 1973, с. 180-188

36. Евгеньев И.Е., Казарновский В.Д. Земляное полотно автомобильных дорог на слабых грунтах. М.: Транспорт, 1976, 271 с.

37. Ершов Э.Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперсных породах. МГУ, 1979, 216 с.

38. Заворицкий В.И., Артеменко А.В. и др. Опыт проектирования земляного полотна на водонаоышенных слабых грунтах. "Автодор, Украины. Науч.-техн. с6.", 1973, вып. 4(54), № 27-28.

39. Зейгер Е.М. Многофакторннй анализ технико-экономических понаэателей дорожного строительства. М.: Тр. СоюзДорНИИ, вып.55, 1972, с. 75-100

40. Золотарь И.А. Теоретические основы применения тонкодисперсных грунтов для возведения земляного полотна автомобильных дорог в северных районах области многолетнемёрзлых грунтов. Л.: 1961, 422 с.

41. Золотарь И.А. Методика прогнозирования прочностных характеристик земляного полотна из пылеватых грунтов в районах I и II дорожно-климатических зон с помощью ЭВМ, В сб. Строительство на вечномёрзлых грунтах, том УII,  вып, 1. Красноярск, 1968, с. 21-37

42. Золотарь И.А. Основы расчета водно-тепловых процессов в земляном полотне автомо6ильных дорог в районах распространения многолетнемёрзлых грунтов. Сборник  Материалы VIII Всесоюзного межведомственного совещания по геокрилогии (мерзлотоведению), вып.8, Якутск, 1966, с. 95-107

43. Изотермическое передвижение влаги в зоне аэрации. Перевод с англ, Никольский Ю.Н., Залкинд Н.Л. под ред. академика Аверьянова С.Ф. Л.: Гидрометеоиздат, 1972, 167 с.

44. Использование снега, льда и мерзлых грунтов в дорожном строительстве. (Зап.Забайкал. фил. геогр. об-ва СССР, вып. 66). Чита, 1972, 110 с.

45. Каган А.А. Расчеёные показатели физико-механических свойств грунтов (назначение, методы определения). Л.: изд-во литературы по строительству, 1973, 143 с.

46. Казарновский В.Д., Полуновский А.Г. О расчете насыпей на слабых грунтах с песчаными сваями в основании. М.: Тр. Всес. Дор. НИИ, 1972, вып. 60, с. 4-35

47. Калюжный М.Л., Павлова К.К. Формирование потерь талого стока. Л.: Гидрометеоиздат, 1981, 160 с.

48. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям, М.: Haукa, 1976, 575 с.

49. Колосовская А.Л. Опыт сооружения автодорожных насыпей на тоpфяных грунтах Латвийской ССР, М.: Тр. Всес. дор. НИИ,1973, вып. 65, с. 38-40.

50. Корсунский М.Б., Гайворонский В.Н., Россовский П.Д. Прогнозирование расчётной влажности грунтов земляного полотна. М.: Труды СоюзДорНИИ, вып. 76, 1975, с. 5-29

51. Косухин А.Н., Каган Г.Л., Павлов В.С. Расчет несущей способности промороженного торфяного покрова как основания нефтепромысловых дорог. М.: Тр. Всес. дор.НИИ, 1973, вы.65, с.107-114

52. Кривисский А.М., Корсунский М.Б., Россовский п.д., Гайворонский В.Н. Исследование водно-теплового режима земляного полотна автомобильных дорог в районах избыточного увлажнения, М.: Тр. СоюзДорНИИ, вып. 37, 1970, с. 93-120

53. Криворотов Б.П., Савко Н.Ф., Тупицин Н.М. Дороги на промороженных грунтах. Автомобильные дороги № 2, 1971, с. 17-18

54. Кудрявцев В.А., Ершов Э.Д. Коэффициенты потенциалопроводности влагопереноса для различных геолого-генетических типов грунтов. В сб. "Мерзлотные исследования", вып, 12, МГУ, 1972, с. 192-196.

55. Куртенер Д.А., Чудновский А.Ф. Агрометеорологические основы тепловой мелиорации почв. Л.: Гидрометеоиздат, 1979, 232 с.

56. Лыков А.В. Явления переноса в капиллярно-пористых телах. М.: Гостехиздат, 1954, 296 с.

57. Лыков А.В. "Теоретические основы строительной теплофизики", Минск, АН БССР, I96I, 5I9 с.

58. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, I967, 600 с.

59. Лысенко М.П. Состав и физико-механические свойства грунтов. М.: Недра, I972, 3I9 с.

60. Маркуц В.М. Прогнозирование параметров мерзлотного режима земляного полотна нефтепромысловых дорог Западной Сибири на сильно заболоченных территориях. В сб. УП научно-техническая конференция преподавателей и научных сотрудников Тюменского инженерно-строительного института (тезисы), Тюмень, 1978, с. 133-134.

61. Маркуц В.М. Подбор эмпирических формул и функций распределения вероятностей методом ступенчатой регрессии. Сб. УШ научно-технической конференции ТюмИСИ "Наука - строительному производству". Тюмень, 1979, 73 с.

62. Маркуц В.М. Методика расчета и прогнозирования влажности минеральных грунтов нефтепромысловых дорог Западной Сибири, в сб. тезисов докладов УШ научно-технической конференции ТюмИСИ, "Наука - строительному производству", Тюмень, 1979 , с. 70-7I

63. Маркуц В.М., Болштянский М .П, Периоды влагонакопления и расчетный период работы новых конструкций земляного полотна нефтепромысловых дорог Западной Сибири. РНТС ВВИИОЭНГ, сер. "Нефтепромысловое строительство", 1980, № 5, с. 14-16

64. Маркуц В.М. Об одном способе выбраковки "сомнительных" данных эксперимента. В сб. тезисов докладов областной научно-технической конференции "Вопросы теории и практики в строительной нayкe и производстве". Тюмень, 1980, с. 13-14.

65. Маркуц В.М., Агейченко С.В., Агейченко Н.В. К вопросу прогнозирования влажности грунтов земляного полотна нефтепромысловых дорог во II дорожно-климатической зоне Западной Сибири, тезисы научно-практической конференции "Строительство объектов всесоюзной ударной комсомолъско-молодёжной стройки Тобольского нефтепромышленного комплекса", Тюмень, 1980, с. 94-96

66. Маркуц В.М., Агейченко Н.В. Определение коэффициента влагопроводности по натурным данным измерения влажности грунтов земляного полотна. В сб. тезисов докладов областной научно-технической конференции "Вопросы теории и практики в строительной науке и производстве". Тюмень, 1980, с. 14-16

67. Маркуц В.М. Определение коэффициента влагопроводности мелких пылеватых песков и сyпесей Среднего Приобья. "Тезисы научно-практической конференции "Строительство объектов Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки Тобольского нефтепромышленного комплекса, Тюмень, 1980, с. 93-94

68. Маркуц В.М. Повышение прочности дорожных конструкций. В сб. тезисов докладов 1-й зональной научно-технической конференции "Нефть и газ Западной Сибири". Тюмень, 1981, 103 с.

69. Маркуц В.М., Шустров В.И. Определение коэффициента влагопроводности пылеватых: сyпесей, укреплённых нефтью. Опыт и проблемы внедрения новой техники и передовой технологии на строительстве объектов народного хозяйства области, сб. тезисов научно-технической конференции, Тюмень, 1981, 77 с.

70. Маркуц В.М., Елишев Б.Г. Определение коэффициента влагопроводности пылеватах суглинков Среднего Приобья, Опыт и проблемы внедрения новой техники и передовой технологии на строительстве объектов народного хозяйства области. Сб. тезисов научно-технической конференции. Тюмень, 1981, 76 с.

71. Маркуц В.М. Расчет влажности грунтов земляного полотна автомобильных дорог Западной Сибири. В сб. тезисов докладов и сообщений УШ Всесоюзного совещания дорожников Земляное полотно автомобильных дорог. Mocквa, 198I, c.10 - 11

72. Маркуц В.М. Об одном решении уравнения теплопроводности в сб. "Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог в нефтегазоносных районах Западной Сибири. Тюмeнь, 1982, c. 117-121.

7З. Маркуц В.М., Братченко Б.И.Уточнение расчетных влажностей грунтов дорожных конструкций Западной Сибири в сб. тезисов докладов 2-й зональной научно-технической конференции по комплексной проблеме Минвуза РСФСР "Нефть и газ Западной Сибири", Тюмень, 1983, с.211 - 212.

74.Маркуц В.М. ,Тюлькова М.В., Пуртова С.А. Уточнение методики определения коэффициента влагопроводности грунтов, тезисы докладов 2-ой зональной научно-технической конференции по комплексной программе Минвуза РСФСР "Нефть и газ Западной Сибири",Tюмень, 1983, 211с.

75.Маркуц В.М. Приложение одного решения уравнения теплопловодности в проектировании дорожных конструкций, в сб. Методы механики сплошной среды в задачах исследования строительных конструкций, ТГУ, Тюмень, 1984, c. 41 - 47.

76.Маркуц В.М. Определение коэффициента капиллярной диффузии в грунтах земляного полотна "Автомобильные дороги", № 4, 1983, с. 22-23.

77. Мезенцев В.С., Карнацевич Н.В. Увлажнённость Западно-Сибирской равнины Л. : Гидрометеоиздат, 1969, 167 с.

78. Мезенцев В.С. Графики для определения влажности почвы и элементов водного баланса за внутригодовые промежутки времени по климатическим данным, М. :Известия АН СССР, 1970, №3.

79.Мезенцев В.С., Карнацевич Н.В. и др. Режимы влагообеспеченности и условия гидромелиорации степного края. М.: "Колос", I974, 239 с.

80. Методические рекомендации по выбору конструкций автомобильных дорог в районах добычи нефти и газа Западной Сибири. М.: СоюзДорНИИ, 1973, 23 с.

8I. Методические рекомендации по способам проектирования и сооружения земляного полотна автомобильных дорог из местных глинистых грунтов на болотах, М.: СоюзДорНИИ, 1973, 19 с.

82. Методические рекомендации по использованию торфа в нижней части насыпи при строительстве автомобильных дорог на болотах. М.: СоюзДорНИИ, 1973, 31 с.

8З. Методические рекомендации по проектированию и строительству автомобильных дорог на промороженных основаниях в заболоченных районах Западной Сибири. М.: СоюзДорНИИ, 1975, 57 с.

84. Методические рекомендрции по конструкциям и технологии сооружения земляного полотна при прохождении обводнённых болот, озер и грядово-озерковых болотных комплексов в условиях Севера Западной Сибири. М.: СоюзДорНИИ, 1978, 67 с.

85. Михайлов Г.Д., Осокин А .М. Использование слабых переувлажнённых глинистых грунтов для сооружения земляного полотна автомобильных дорог в Западной Сибири. М.: "Труды СоюзДорНИИ, 1973, вып. 64, с. 126-131

86. Мичурин Б.Н. Энергетика почвенной влаги. Л.: Гидрометеоиздат, 1975, 140 с.

87. Нерпин С.В., Чудновский А.Ф. Энерго- и массообмен в системе растение - почва - воздух. Л.: Гидрометеоиздат, 1975, 359 с.

88. Павлов А.В. Теплообмен почвы с атмосферой в северных и умеренных широтах территории СССР, АН СССР Си6. отд. институт мерзлотоведения, Якутск, 1975, 304 с.

89. Павлов А.В. Расчет и регулирование мерзлотного режима почвы. Наука. Новосибирск, 1980, 240 с.

90. Перков Ю.Р., Смуров Н.М., Фомин А.П. Армирование слабого основания земляного полотна М.: В сб. "Материалы VI Всесоюзного совещания по основным направлениям научно-технического прогресса в дорожном строительстве, 1976, с. 75-77.

91. Пешкова Е.Г., Юшков Ю.В., Тришин Г.Г., Илясов Б.Ф., Голяков Н.М., Табаков Н.В., Шалыгин М.И., Захаров Е.Н. Сооружение земляного полотна на болотах в Тюменской области "Автомобильные дороги", 1972, № 8, с. 5 - 7

92. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление, т. 2, М.: "Наука", 1968, 311 с.

93. Полуновский А.Г., Рувинский В.И., Добров Э.М., Казарновскии В.Д., Брантман Б.П., Кирилкина М.П., Ростовцев А.С. Применение нетканых синтетических материалов при сооружении земляного полотна в сложных грунтово-гидрологических условиях. М.: В сб. Материалы VI Всесоюзного совещания по основным направлениям научно-технического прогресса в дорожном строительстве, вып. 3, 1976, с. 77-8З

94. Предложения по конструированию и технологии сооружения земляного полотна на болотах с использованием торфяной залежи в основании и местных глинистых грунтов в насыпи, М.: С оюзДорНИИ , 1970, 55 с.

95. Проектирование и сооружение земляного полотна автомобильных дорог в сложных грунтовых условиях. М.: тр, СоюзДорНИИ, вып. 60, 1972, 231 с.

96. Пустовалов Г.И. и др. Простейшие физические изменения и их обработка, МГУ, 1967, 156 с.

97. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. М.: Наука, 1968, 288 с.

98. Роде А.А. Ооновы учения о почвенной влаге, т. 2, л.: Гидрометеоиздат, I969, 287 с.

99. Роман Л.Т. Физико-механические свойства мерзлых торфяных грунтов. Наука, Новосибирск, 1981, 1З6 с.

100. Рувинский В.Н. Оптимальные конструкции земляного полотна. М.: Транспорт , 1982, 168 с.

101. Савко Н.Ф., Тупицын Н.М., Юшков Ю.В., Илясов Б.Ф. Возведение земляного полотна на промороженном торфяном основании. "Автомобильные дороги", 1972, № 10, с. 4-5

I02. Савко Н.Ф., Тупицын Н.М. Дороги на промороженных основаниях. "Зап. Забайкал. фил. Геогр. о-ва СССР", 1972, вып. 66, с. 70-107

103. Святцев М.Н. Влияние морозного пучения торфяного оонования на устойчивость земляного полотна сельсккохозяйственных дорог, М.: Тр, СоюзДорНИИ, вып, 91, 1976 , о. 97-101

104. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности, М.: Наука, 1969 , 303 с.

105. Сиденко В.М. Расчёт и регулирование водно-теплового режима дорожных одежд и земляного полотна, Автотрансиздат, 	1962, 115 с.

106. Смолянс:кий М.Л. Таблицы неопределённых интегралов. М.: Наука, 1965, 112 с.

107. Судницын И.И. Движение почвенной влаги и водопотребление растений, МГУ, 1979 , 25З с.

108. Табаков Н.В. и др. Из опыта проектирования автомобильных дорог на Самотлорском месторождении, в сб. "Нефть и газ Тюмени", вып. 1З, 1972, с. 75-77.

109. Табаков Н.В., Леменков Г.В., Пешкова Е.Г., Вассерман С.Н.,Коллегов В.В. Современное состояние и проблемы проектирования автомобильных дорог в Среднем Приобье. "Тр. Н-и и проект. ин-т "Гидротюменнефтегаза", 1974, вып. 38, с. 90-99

110. Тришин Г.Г., Самойленко Г.И., Шалыгин М.И. Использование торфов Западной Сибири в качестве несущего основания земляного полотна автомобильных дорог низких категорий. М.: Труды СоюзДорНИИ, вып. 29,1969, с. 46-58

111. Тришин Г.Г., Голяков Н.М., Шалыгин М.И. Обеспечение устойчивости земляного полотна автомобильных дорог на болотах и нефтяных районах Западной Сибири. М.: В сб, ''Материалы V  Всес.научн.-техн. совещании по основным проблемам технического прогресса в дор, стр-ве № 3", 1971,c. 116-122

112. Тришии Г.Г., Илясов Б.Ф. Сооружение земляного полотна автомобильных дорог на болотах Западной Сибири в зимнее время.М.: Тpуды СоюзДорНИИ, выл. 65, 1973 , с. 188-194.

113. Тулаев А.Я. и др. проектирование оптимальных нежестких дорожных одежд. М.: Транспорт, 1977, 118 с.

114. Тулаев А.Я. Конструкция и расчет дренажных устройств. М.: Транспорт, 1980, 192 с.

115. Ушкалов В.П. Исследование работы протаивающих оснований и их расчет по предельным деформациям сооружений. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962, 220 с.

116. Фельдман Г.М. Методы расчета температурного peжимa мёрзлых грунтов. М.: Наука, 1973, 256 с.

117. Фельдман Г.М. Прогноз температурного режима грунтов и развития криогенных процессов, Новосибирск, Наука, 1977, 192 с.

118. Физико-технические про6лемы Севера, под ред. Н.С.Иванова, Наука, Новосибирск, 1972, 131 с.

119. Френкель А.А. Математический анализ производительности труда, М.: Экономика ,1968,167 с.

120.Фукс Я.Д., Семёнов В.А., Болштянский М.П. Работоспособность дорожных одежд на земляном полотне с применением торфа в насыпи. М.: РНТС ВНИИОЭНГ, сер. "Нефтепромысловое строительство ", 1972, № 8, с.8-12.

121.Харахута Н.Я., Иевлев В.М. Устойчивость земляного полотна автомобильных дорог, возведенного из несвязных грунтов. М: Труды СоюзДорНИИ, вып.24,1969, с.183-19З.

122.Чайлдс Э. Физические основы гидрологии почв, пер.с англ. и редакция к.т.н. А.М.Глобуса, Л.: Гидрометеоиздат, 1973, 427 с.

123.Чертов А.Г. Международная система единиц измерения. М : "Высшая школа " ,1967,287 с.

124.Чистотинов Л.В. Миграция влаги в промерзающих неводонасыщенных грунтах. М.: Наука, 1973,143 с.

125.Шалыгин М.И. Деформации дорожных конструкций на болотах 3ападной Сибири. М.: Тр. СоюзДорНИИ, 1976 вып.91, с. 59- 62.

126. Шахов В.П. Некоторые технико-экономические вопросы дорожного строительства в нефтедобывающих районах Среднего Приобья, М. : " Тр. Моск. автомоб. дор. института ",1972, вып. 50, с.92-96.

127.Шелопаев Е.И. Прогнозирование водно-теплового режима земляного полотна и дорожной одежды с применением ЭВМ • "Автомобильные дороги", 1973, No 10, 26 с.

128. Шелопаев Е.И., Юрков Ф.Х. Проектирование автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты (учебное пособие ), Красноярский политехнический институт , Красноярск, 1977, 68с. 129.Шенк Х. Теория инженерного эксперимента : перев. с англ. Е.Г. Коваленко под ред. чл.-корр. АН СССР Н.П. Бусленко. М.: Мир, 1972, 383 с.

130. Юшков Ю.В., Илясов Б.Ф., Вассерман С.Н., Табаков Н.В., Леменков Г.В., Болштянский М.П., Линцер А.В. Первый этап решения проблемы совершенствования проектирования и строительства нефтегазопромысловых дорог Западной Сибири, РНТС ВНИИОЭНГ серия "Нефтегазопромысловое строительство", 1975, № 1, с. 12-17

131. Юшков Ю.В. И др. Конструкции нефтепромысловых автомобильных дорог Западной Сибири с покрытием из сборных предварительно напряженных плит, М.. Тр. СоюзДорНИИ, вып. 91, 1976,

с. 67-79

132. Яковлев К.П. Математическая обработка результатов измерений. Изд-во технико-теоретической литературы, 1950, 388 с.

133. Яромко В.Н. Методика расчета дорожных конструкций сооружаемых на болотах без выторфовывания, на действие транспортной нагрузки, М., "Тр. Всес. дор. НИИ", 1973, вып. 65, с.58-66.

134. Яромко В.Н. "Опыт разработки и внедрения прогрессивных конструктивно-технологических решений земляного полотна на переходах через болота", М, в сб. "Материалы VI Всесоюзного Совещания по основным направлениям научно-технического прогресса в дорожном строительстве", вып. 3, Земляное полотно автомобильных дорог, СоюзДорНИИ, 1976, с. 55-59.

135. Неnе М., А1Ьаn R. Methodes de construction des remblais sur massifs de 'tourbe. Bull. techn. Suisse rom., 1972, 98, N 11, р. 189-203.

136. Zaadnoordijk G.L. Die "schwimmende" Strasse in Flintbek. Straseenbau-Techn., 1974, B 27, N 4, s. 13.

137. Devaux Р., Guilloud G. Utilisation d'un "nоn tisse" dans 1а mise еn oeuvre d'un rеmbli sur tourbe "Excavator", 1973, Dеc., 25- 32.

138. Osterreich: Strassenbau auf mora1istisohen Boden mit "Linz РР Vlies TS", Р1аstverarrbeiter", 25, N 3, 181.

139. Strassen im Moorgebiet. W. Sch. Eur .str., 1973, 6, N 1, 20.

140. Embankments stabi1ize роох ground fox motorway cоnstruction. Int. Constx., 1974, 13, N 5, р. 66 - 68.

141. Bybordi М. Moisture profi1es in 1ayered porous matexias during steady-state infi1tration. Soi1 sc., 1968, v. 105, N 6, р. 379-383.

142. Ed1efsen М.Е., Anderson А.В.С. Thermodynamics of soi1 moisture. Hi1gardia, v. 15, 1943, р. 31-298.

143. Horton J.H. and Howkins R.H., Du Pont de Nemours E.I. and Соmраnу. Flow path of rain from the soi1 surface to the water table. Soi1. Sc., 1965,v.100, N 6, р , 377-383.

144. Lemon Е.R. The potentia1ities for Decreassing Soi1 Moisture Evaporation Loss. Soi1 Sci. Soc. Аm. Рrоc., v.20, N 1, 1956, р. 120-125.

145. Nielsen D.R. and Biggar J.W. Measuring Cappi1ary Соnductivity. Soil Sc., 1961, v. 3, p. 192-193.

146. Philip J.R. Theory of infiltration, Soil, Sci, 1957, vol. 83, N 5, 6; vol. 84, N 2, 3, 9; 1958, vol. 85, N 5, 6.

147. Richards L.A., Gardner W.R. and Gen Ogata. Physical Processes Determining Water Loss from Soil. Sci. Soc. Am. Proc. V. 20, N 3, p. 310 – 314.

148. Stockinger K.R., Perrier E.R. and Willam D. Fleming. Experimental relations of Water movement in unsaturated soils. Sci. v. 100, N 2, p. 1024 – 129.